附件1：

不参评条文汇总

| 序号 | 指标 | 条文 | 评价阶段 | 不参评说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节地与室外环境 | 4.2.3 |  | 由于地下空间的利用受诸多因素制约，因此未利用地下空间的项目应提供相关说明。经论证，场地区位、地质等条件不适宜开发地下空间的，本条可不参评。 |
| 2 |  | 4.2.9 |  | 对于不适宜使用自行车作为交通工具的，应提供专项说明材料；经论证，确不适宜使用自行车作为交通工具的，本条第1款可不参评。 |
| 3 |  | 4.2.12 |  | 若申报项目是净地交付，即已完成土地的一级开发成为熟地，则此条不参评。 |
| 4 | 节能与能源利用 | 5.1.2 |  | 非集中空调或采暖时不参评。 |
| 5 |  | 5.1.3 |  | 非公共建筑不参评。 |
| 6 |  | 5.2.2 |  | 有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间（如展览历史文物、特殊艺术品及其他对室内温湿度有严格要求如≤±2℃、或者恒温恒湿的展馆，实验室等），此部分面积可不计入。当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，对于高层和超高层建筑，考虑到高处风力过大以及安全方面的原因，仅对18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。 |
| 7 |  | 5.2.4 |  | （1）市政集中供热时，热源机组能效不参评。（2）用户自行选择空调供暖系统、设备的，本条不参评。（3）若冷热源机组位于由第三方建设和管理的集中能源站内，本条不参评。（4）没有能效标准规定的，可不参评。 |
| 8 |  | 5.2.5 |  | 非集中空调或采暖时不参评 |
| 9 |  | 5.2.6 |  | 本条适用于进行供暖、通风空调的民用建筑。未设计空调采暖系统的居住建筑不参评。 |
| 10 |  | 5.2.7 |  | 对于不设置空调系统的民用建筑，本条不参评。 |
| 11 |  | 5.2.8 |  | 本条第2款主要针对系统冷热源，如热源为市政热源可不予考察。 |
| 12 |  | 5.2.11 |  | （1）未设置电梯、扶梯不参评；（2）对于仅设一台电梯的建筑，本条中的节能控制措施不参评，但电梯应满足节能电梯的相关规定，否则也不能得分。 |
| 13 |  | 5.2.13 |  | （1）无独立新风系统的建筑不参评；（2）新风与排风的温差不超15摄氏度或其他不宜设置排风能量回收系统的建筑不参评 |
| 14 |  | 5.2.14 |  | （1）非供暖或空调的公共建筑不参评；（2）当地峰谷电价差低于2.5倍或没有峰谷电价的不参评 |
| 15 |  | 5.2.15 |  | （1）建筑无可以利用余热废热源不参评；（2）建筑无稳定热需求不参评。 |
| 16 | 节水与水资源利用 | 6.2.1 | 运行 | 属于运行评价，设计阶段不参评。 |
| 17 |  | 6.2.5 |  | 无公共浴室的建筑不参评。 |
| 18 |  | 6.2.8 | 运行 （部分） | 本条第2款属于运行评价，设计阶段不参评。 |
| 19 |  | 6.2.10 |  | （1）养老院、幼儿园、医院类建筑不参评。（2）项目周边无市政再生水利用条件，且建筑可回用水量小于100m3/d时不参评 |
| 20 | 节材与材料资源利用 | 7.1.2 |  | 除混凝土结构外的钢结构、砌体结构、木结构等其他结构不参评。 |
| 21 |  | 7.2.4 |  | （1）居住建筑不参评（2）非办公楼、商店等不具有可变换功能空间建筑不参评。 |
| 22 |  | 7.2.5 |  | （1）对于砌体结构建筑，本条不参评。 |
| 23 |  | 7.2.6 |  | （1）旅馆建筑第1款不参评。（2）非居住和旅馆、饭店建筑本条不参评 |
| 24 |  | 7.2.7 | 运行 | 属于运行评价，设计阶段不参评。 |
| 25 |  | 7.2.8 |  | 若距施工现场50km范围内没有预拌混凝土供应，本条不参评。 |
| 26 |  | 7.2.9 |  | 若距施工现场500km范围内没有干混砂浆供应且50km范围内没有湿拌砂浆供应，本条不参评。 |
| 27 |  | 7.2.10 |  | 砌体结构、木结构建筑不参评。 |
| 28 |  | 7.2.11 |  | 砌体结构、木结构建筑不参评。 |
| 29 |  | 7.2.13 | 运行 | 属于运行评价，设计阶段不参评。 |
| 30 |  | 7.2.14 | 运行 | 属于运行评价，设计阶段不参评。 |
| 31 | 室内环境质量 | 8.1.5 |  | 夏热冬暖地区或项目没有采暖需求，该条不参评。 |
| 32 |  | 8.1.7 | 运行 | 属于运行评价，设计阶段不参评。 |
| 33 |  | 8.2.3 |  | 居住建筑和旅馆建筑的之外的其他类型建筑第2款不参评 |
| 34 |  | 8.2.4 |  | （1）非公共建筑不参评 （2）无（100人规模以上）大型会议室、多功能厅、音乐厅、接待大厅、讲堂、教室、餐厅和其他有声学要求的重要功能房间时不参评。 |
| 35 |  | 8.2.6 |  | 对于建筑中不需要考虑天然采光的房间，如档案保密室、暗室以及商场中的KTV房间、酒吧空间等，这些房间不参评。 |
| 36 |  | 8.2.9 |  | 非集中供暖空调时不参评。 |
| 37 |  | 8.2.12 |  | （1）非集中通风空调的公共建筑不参评。 （2）居住建筑不参评。 |
| 38 |  | 8.2.13 |  | 无地下车库的建筑不参评。 |
| 39 | 施工管理 | 全部条文 | 运行 | 属于运行评价，设计阶段不参评。 |
| 40 | 运营管理 | 全部条文 | 运行 | 属于运行评价，设计阶段不参评。 |
| 41 | 创新 | 11.2.2 |  | （1）未采用空调或采暖系统的建筑不参评； （2）对城市市政热源，热源机组能效不进行评价。 |
| 42 |  | 11.2.3 |  | 非公共建筑不参评。 |
| 43 |  | 11.2.7 | 运行 | 属于运行评价，设计阶段不参评。 |

注：部分在《绿色建筑评价标准》条文及条文说明中尚未明确的不参评条文，以正式发布《绿色建筑评价技术细则》的规定为准。